Identifikačné údaje

Identifikačné údaje stavby

1.1 Názov stavby:………………………....  MULTIFUNKČNÉ A DETSKÉ IHRISKO

1.2 Objekt...................................................SO 03 – WORKOUT

1.3 Miesto stavby:……………………........	KUČÍN p.č.2,1/3

1.4 Okres:……………………………….....	VRANOV NAD TOPĽOU

1.5 Obec:...................................................... KUČÍN

1.6 Charakter stavby:………………….......	ŠPORT A VOLNÝ ČAS

Identifikačné údaje objednávateľa

1.7  Názov a sídlo investora:...................	OBEC KUČÍN

1.8  Sídlo investora.................	              KUČÍN 77, okr. VRANOV NAD TOPĽOU

1.9  Prevádzkovateľ:………………… ..	OBEC KUČÍN

Projektová dokumentácia

1.10  Stupeň dokumentácie:...............	PROJEKT STAVBY

1.11 Spracovateľ PD:........................	DD-ARCH,s.r.o, HENCOVCE 1836/25

1,12  Hlavný projektant:....................             Ing.arch. DRAHOMIR DVORJAK

CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA

Opis územia

Miestom realizácie navrhovaného zámeru je rovinatý pozemok vo vlastníctve investora . Pozemok je prístupný z chodníka, resp. komunikácie Realizácia stavebného zámeru sa nedotkne jestvujúceho dopravného napojenia.Navrhovaný objekt je oproti existujucému vjazdu na pozemok

Geodetické zameranie

Geodetické zameranie sa nerealizovalo.

URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ  A  STAVEBNO-TECHNICKÉ RIEŠENIE STAVBY

Účel stavby

Pripravovaná investičná akcia  rieši využitie územia v okolí existujúcej materskej škólky a dopĺňa športové a voľnočasové aktivity obyvatelov a návštevnikov  .

Popis urbanistického riešenia areálu

Oplotená časť pozemku v areály materskej skólky je rovinatá ale bez využitia. Návrh dopĺňa územie o workoutovú zostavu.

Navrhovaná zostava musi spĺňat príslušne hygienické a bezpečnostné normy

PREVÁDZKA STAVBY

Zámer investora

Areál bude prístupný pre obyvatelov a návštevnikov  obce.

Údaje o prevádzke

Funkčno-prevádzková organizácia

Objekt SO 03 –WORKOUT je Fitness vybavenie pre outdoorové aktivity ktorý otvára nový smer tréningu pre ľudí všetkých vekových kategórií. Navrhované technické zariadenie umožňuje kombinovať aktívny silový tréning a pozitívny vplyv pobytu na čerstvom vzduchu. Navrhovaná zostava umožňuje pravidelné cvičenie pre rôzne vekove kategórie – zlepšujú kondíciu, funkcie kardiovaskulárneho systému a napomáhajú úprave hmotnosti. Pri cvičení sa nepoužívajú závažia, cvičí sa s odporom váhy vlastného tela.Tiež je tak možné spojenie fitness a kardio aktivít ako behu alebo chôdze. Robustná bezúdržbová konštrukcia stroja je vyrobená z ocele, ktorá zaručuje dlhú životnosť a odolnosť prvkov. Stroj je certifikovaný podľa EN 957.

ZABEZPEČENIE BUDÚCEJ STAVBY

Zdroje žiarenia, tepla a zápachu

Zámer  nie je zdrojom žiarenia ani iných fyzikálnych polí. Objekt nie je zdrojom šírenia tepla ani zápachu.

Vplyvy na prírodné prostredie

Vplyvy na horninové prostredie a reliéf

Potenciálnym zdrojom znečistenia horninového prostredia môžu byť havarijné situácie (únik ropných  látok  zo  stavebných  mechanizmov  alebo  prevádzkových  automobilov,  nesprávna manipulácia s odpadom). Tieto negatívne vplyvy tak majú iba povahu možných rizík. Navrhovaná činnosť nebude mať negatívne vplyvy na horninové prostredie a reliéf.

Vplyvy na povrchové a podzemné vody

Navrhovaná výstavba neovplyvní hydrologické a hydrogeologické  pomery  dotknutého  územia  .

Vplyvy na pôdu

Kontaminácia  pôdy  sa  nepredpokladá,  počas  výstavby  aj  prevádzky  predstavuje  takéto

ovplyvnenie iba riziko, pri náhodných, havarijných situáciách (únik ropných látok a hydraulických olejov zo stavebných mechanizmov, automobilov, nesprávna manipulácia s odpadom).

Činnosť nebude mať negatívne vplyvy na kvalitu okolitej pôdy.. Vplyvy zámeru na pôdu hodnotím ako nevýznamné.

Vplyvy na biotu

Výstavbou  nedôjde  k  odstráneniu  žiadnej  vegetácie    Zámer nebude mať negatívne vplyvy na biotu.

Vplyvy na chránené územia

Plánovaná výstavba sa nedotkne chránených území ani ich ochranných pásiem (Zákon NR SR č.543/2002 Z.z.).  Činnosťou  nedôjde  k  narušeniu  záujmov  ochrany  prírody  a  krajiny.  Výstavba ani užívanie objektu nepredstavuje činnosť v území zakázanú.

Vplyv na okolie počas užívania stavby

Navrhovaná stavba nie je zdrojom trvalého ani dočastného znečistenia.

Voda a kanalizácia

Navrhovaný objekt nie je napojený na verejný vodovod, a kanalizáciu

Elektrická energia

Elektroinštalácia  sa nerealizuje

Bleskozvod

Nerealizuje sa

Starostlivosť o bezpečnosť práce a technických zariadení

Navrhovaná funkcia stavby nevyžaduje zvláštne opatrenia.

Stanovenie ochranných pásiem

Jednotlivé funkcie stavby a jej technické zariadenie nevyžadujú žiadne ochranné pásmo. Pre súbehy a kríženie inžinierských sieti platí STN 73 6005.

Koordinácia výstavby

V prebehu realizácie predmetnej stavby nie je súbežne vo vazbe na priestor staveniska realizovaná iná stavba.

PODMIEŇUJÚCE INVESTÍCIE

Investičný zámer  nevyžaduje podmieňujúce investície .

ORGANIZÁCIA VÝSTAVBY

Dočasný a trvalý záber plôch počas výstavby

Počas  obdobia výstavby  sa  predpokladá  dočasný  záber  pôdy  pre manipulačné  plochy  pri  skládke výkopových  zemín a ornice a nevyhnutnej plochy pre uskutočnenie  stavebných prác.

Zariadenie staveniska

Zariadenia  staveniska  bude  umiestnené  v areáli  riešeného územia s riadeným vjazdom a výjazdom vozidiel stavby. Predpokladané vybavenie:

·  Sociálne a prevádzkové zariadenie pre pracovníkov stavby

·  Prenosné sklady materiálu

·  Určené voľné skladovacie plochy

·  Vymedzené parkovacie plochy

Neuvažuje  sa  s výrobnými  zariadeniami.  Dodávatelia  pokryjú  svoju  spotrebu  stavebného materiálu,  konštrukcií  zmesí  z   výroby  a z  výrobných  zariadení  mimo staveniska.

Objekty a zariadenia staveniska

Investor  neuvažuje  so  spoločnými  objektmi  a zariadeniami.  Generálny  dodávateľ a  zhotoviteľ  si  vybuduje  svoje  potrebné  zariadenie  staveniska  na  určenej  ploche  a pri  ukončení  svojej činnosti na stavbe toto zariadenie staveniska zlikviduje.

Zabezpečenie ochrany objektov

Areál  staveniska  je čiastočne oplotený, neoplotená časť sa uzavrie dočastným oplotením  . Vjazd na stavenisko do areálu bude z  komunikácie

Zabezpečenie prívodu vody a energií.

Územie   nebude  zabezpečené  pitnou  vodou,  kanalizáciou a odvodnením

. Dopravné trasy pre presun dodávok a materiálov

Doprava a zásobovanie bude po existujúcich  komunikáciách.

KONŠTRUKČNÉ RIEŠENIE STAVBY

Zemné práce:

Výkopové práce budú pozostávať z odstránenia humusu a samotného odkopu zeminy na požadovanú úroveň stavebnej

pláne – t.j. cca 300 mm.

Ďalšie výkopy budú realizované pre potreby zhotovenia pätiek pre kotvenie fitness stroja.

Vykopaná zemina bude uskladnená v rámci areálu a použitá na spätné zásypy. Prebytočná zemina ako aj stavebný odpad bude vyvezený dodávateľom na ním určené skládky (predloží doklad o uskladnení).

Uvažovaná plocha stavebnej pláne budúceho ihriska bude zarovnaná do sklonu 0,5% a následne treba plochy prehutniť.

Základy:

Základové pätky pre budú realizované z  prostého betónu,  založené na úrovni únosnej vrstvy. Spodná hrana bude minimálne v nezamrznej hĺbke od upraveného terénu. Horná hrana pätiek je navrhovaná min. 300 mm pod nášlapnou vrstvou.

Základové pätky budú realizované pre kotvenie zariadenia chemickými kotvami. Pod základové patky sa zrealizuje štrkové lóžko hr. 10cm.

Po zrealizovaní základových konštrukcií sa zrealizuje odkopávka plochy o rozmeroch 686x749cm do hĺby 30cm ,na ktoru sa po osadení fitness zariadenia položi geotextília a dunajský štrk fr.8/16mm/hr.300mm ,ktorý bude slúžiť ako dopadová plocha.

Podkladové vrstvy ochrannej zóny multifunkčného fitness  zariadenia

- rastlý terén – zrovnaný a zhutnený do spádu 0,5%

- dunajský štrk frakcie 8 – 16 mm        hr. 300 mm

Konštrukčný systém

Konštrukčný systém sa skladá z oceľových profilov, upravených povrchovou úpravou vhodnou do exteriéru a zdravotne nezávadnou. Stroj je certifikovaný podľa EN 957

vybavenie multifunkčného fitness zariadenia:

fitness zariadenie je  o rozmeroch  406x388,6cm/296,5cm –výška, je vhodné pre cvičenie deti od 2.stupňa zákl. školy. Na navrhovanom multifunkčnom fitness zariadeni je možné precvičovať 11 cvikov na rózne časti tela.

Protipožiarne zabezpečenie stavby

Požiarna bezpečnosť stavby nie je riešená, nakoľko realizovaný objekt – detského ihriska nepredstavuje požiarne riziko.

Údaje o technickom alebo výrobnom zariadení a o technológií hlavnej výroby, včítane zariadenia umiestneného vo voľnom priestranstve

Objekt nie je výrobného charakteru.

Starostlivosť o životné prostredie, riešenie odpadu

Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia

Počas výstavby  budú zvýšené emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia z dopravných a stavebných mechanizmov, ktoré budú realizovať stavebné práce a výkopy pre jednotlivé objekty, ako aj prachové emisie z dočasných výkopov a terénnych úprav. Úroveň týchto emisií bude nízka a tieto emisie neovplyvnia nepriaznivo obyvateľstvo ani prírodné prostredie.

Hlukové emisie

Počas výstavby  budú mierne zvýšené aj hlukové emisie v lokalite stavby, v jej bezprostrednom okolí, ktoré budú súvisieť s dopravnými a stavebnými mechanizmami. Tento hluk nebude veľký  a neovplyvní výraznejšie okolité prostredie a obyvateľstvo. Stavba nebude po ukončení a uvedení do prevádzky zdrojom výraznejších nadlimitných emisií hluku.

Odpadové látky

Nakladanie s odpadmi bude riešené v súlade s platnou legislatívou, kde princípmi bude:

•  prevencia vzniku odpadov,

•  zhodnocovanie odpadov,

•  správne zneškodňovanie odpadov.

Počas výstavby  budú vznikať odpadové látky, ktoré budú likvidované v súlade s platnou legislatívou. Výkopová zemina bude v maximálnej miere využitá pri terénnych úpravách. V prípade, že sa na základe spresnenia bilancie množstva výkopov a násypov v priebehu realizácie stavby preukáže potreba likvidácie nevyužitej zeminy mimo areál stavby, bude odvezená na miesto, ktoré zabezpečí dodávateľ (investor) stavby. Rovnako budú na určenú skládku stavebného odpadu (resp. miesto recyklácie) odvezené odpady zo stavby. Dodávateľ stavby dokladovaním preukáže spôsob likvidácie stavebného odpadu v rámci kolaudačného konania v súlade s príslušnými legislatívnymi požiadavkami.

Všetky odpady, vznikajúce počas realizácie stavby,   budú likvidované v zmysle platnej legislatívy (Zákon o odpadoch č.223/ 2001 Z.z., Vyhláška MŽP SR č. 283/ 2001 Z.z. o vykonávaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch a Vyhláška č. 284/ 2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov).

| Číslo skupiny, podskupiny a druh odpadu | Názov skupiny, podskupiny a druh odpadu | Kategória odpadu |
| --- | --- | --- |
| 15 01 01 | Obaly z papiera a lepenky | O |
| 15 01 02 | Obaly z plastov | O |
| 15 01 03 | Obaly z dreva | O |
| 15 01 06 | Zmiešané obaly | O |
| 15 01 10 | Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami | N |
| 17 05 06 | Výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 | O |
| 17 09 04 | Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02,a 17 09 03 | O |
| 20 03 01 | Zmesový komunálny odpad | O |

Spôsob nakladania s odpadmi (kódy nakladania odpadov sú uvedené v zmysle prílohy č.2 a 3 zákona o odpadoch):

- 15 01 01 – O – obaly z papiera a lepenky – zhodnotenie – recyklácia metódou R3 – druhotná surovina

- 15 01 02 – O – obaly z plastu – zhodnotenie – recyklácia metódou R3 – druhotná surovina

- 15 01 03 – O – obaly z dreva – zhodnotenie – recyklácia metódou R3 – druhotná surovina

- 15 01 06  – O – zmiešané obaly - zneškodnenie metódou D1 - skládka nie nebezpečného odpadu

- 15 01 10 – N – obaly znečistené nebezpečnými látkami - zneškodnenie oprávnenou organizáciou  metódou D1 - skládka nebezpečného odpadu

- ciest

- 17 05 06 - O – výkopová zemina – zneškodnenie oprávnenou organizáciou – metódou D1 - skládka inertného alebo nie nebezpečného odpadu,

- 17 09 04 - O – Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02,a 17 09 03 – zneškodnenie oprávnenou organizáciou – metódou D1 - skládka inertného alebo nie nebezpečného odpadu,

- 20 03 01 – O – zmesný komunálny odpad– zneškodnenie oprávnenou organizáciou – metódou D10 – skládka komunálneho odpadu

Zneškodnenie stavebného odpadu zabezpečí realizátor stavby. Komunálny odpad produkovaný pracovníkmi stavby bude zneškodnený zmluvným partnerom. Zneškodňovanie všetkých vzniknutých odpadov bude zabezpečované zmluvným spôsobom. Prebytočná výkopová zemina zo zakladania objektov, spevnených plóch bude použitá pre násypy, terénne úpravy ap. Zvyšná časť bude uložená na riadenú skládku odpadov.

Zvyšky stavebného železa  alebo znehodnotené železné konštrukcie budú počas výstavby

odvážané do najbližšej výkupne zberných surovín.

Nebezpečný odpad bude prepravovaný v zmysle dohody ADR upravujúcej podmienky prepravy nebezpečných vecí.

Vzniknuté odpady budú zhromažďované do pristavených kontajnerov. Počas prepravy budú kontajnery prekryté plachtou proti zvíreniu prachu tak, aby nedochádzalo počas prepravy k jeho vypadávaniu alebo rozprášeniu.

Po ukončení výstavby, v rozsahu navrhovanej objektovej skladby, vybraný dodávateľ, v spolupráci s investorom stavby, predloží ku kolaudačnému konaniu, evidenciu odpadov zo stavby a doklady o ich zneškodnení, zmluvu na odvoz a zneškodňovanie komunálneho odpadu podľa platných právnych predpisov. Počas nakladania s odpadmi bude dodávateľ stavby rešpektovať a dôsledne plniť podmienky vyplývajúce z platnej legislatívy.

Odpady vznikajúce počas prevádzky

V zmysle zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „zákon o odpadoch“), v zmysle vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 283/2001 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov je možné odpady vznikajúce prevádzkou (užívaním) priestorov resp. kapacít zrealizovanej stavby  zaradiť nasledovne:

| Katalógové číslo odpadu: | Názov skupiny, podskupiny a druh odpadu: | Kategória odpadu: |
| --- | --- | --- |
| 20 03 01 | Komunálny odpad | 0 |

Spôsob nakladania s odpadmi (kódy nakladania odpadov sú uvedené v zmysle prílohy č.2 a 3 zákona o odpadoch):

- 20 03 01 – O – zmesový komunálny odpad– zneškodnenie oprávnenou organizáciou metódou D10 – skládka komunálneho odpadu

Podrobnejšie bude problematika nakladania s odpadmi riešená v aktualizácii Programu odpadového hospodárstva pôvodcu odpadov. Zoznam odpadov a množstvá sú odhadované na základe predpokladaného rozsahu činnosti a budú upresňované podľa skutočného stavu.

Odpady budú vyvážané na skládky určené pre jednotlivé typy odpadov.

Na životné prostredie je braný čo najväčší ohľad.

Počas výstavby a budúcej prevádzky objektu  sa musí rešpektovať okolitá zástavba a jej obyvatelia.

Všetky odpady budú zhromažďované vo vymedzenom priestore vo vhodných, príp.

predpísaných nádobách. Osobitne budú zhromažďované nebezpečné odpady. Odpady budú

zneškodňované oprávnenou organizáciou, v súlade  s požiadavkami právnych predpisov v

odpadovom hospodárstve.

Odpady po vzniku sa budú separovať podľa druhov vo vhodných nádobách a to plastových alebo kovových pred ich ďalším nakladaním s nim. Následne budú odpady odovzdané oprávnenej org. na zhodnotenie. Nevyužiteľné odpady sa zneškodnia na skládke na nie nebezpečné odpady, resp. na skládke nebezpečných odpadov, čo zabezpečí dodávateľ stavby.

Nakladanie s komunálnym odpadom sa riadi VZN obce Kučín.

Starostlivosť o bezpečnosť práce a technických zariadení

Pri stavebných a montážnych prácach je potrebné dodržiavať technologické predpisy, príslušné bezpečnostné, hygienické, protipožiarne predpisy, nariadenia a normy všeobecne platné, vyhlášku SÚBP č. 374/1990 Z.z. – O bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, zákon NR SR č. 330/1996 – O bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení zákona č. 95/2000 Z.z. a zákona č. 158/2001 Z.z. Postup prác je potrebné koordinovať s investorom. Počas výstavby je potrebné dodržať zákon č. 510/2001 Z.z. – O minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.

Zariadenie civilnej obrany a jeho mierové využitie

Požiadavky CO neboli pre tento projekt požadované.

Riešenie protikoróznej ochrany podzemných a nadzemných konštrukcií

Všetky konštrukcie, ktoré podliehajú korózií, majú predpísanú ochranu príslušnými nátermi.

VÝŠKOPISNÉ A POLOHOPISNÉ OSADENIE STAVBY

POLOHOPISNÉ OSASENIE STAVBY:  1m od hranice parcely č.4 a medzi materskou škólkou a navrhovaným objektom SO 01

VÝŠKOPISNÉ OSADENIE STAVBY: Workoutová zostava  bude umiestnená na upravenej ploche v úrovni súčastneho stavu terénu

RIEŠENIE DOPRAVY A SPEVNENÝCH PLOCH

Stavba workoutovej zostavy je v dosahu existujúcej komunikácie, prístup je riešený bezbariérovo.

### ÚPRAVA PLÔCH, VEREJNÁ A IZOLAČNÁ ZELEŇ

Konečná úprava terénu sa bude riešiť v kontexte s celou investičnou činnosťou  (SO 05 – PARKOVÉ A SADOVÉ ÚPRAVY).

NÁKLAD  STAVBY

Je spracovaný v samostatnej časti

ZÁVER

Spracovaná  projektová  dokumentácia  projektu bola  vypracovaná  podľa  určených  a vymenovaných  vstupných údajov, požiadaviek investora a platnej legislatívy.

12/2015                                                                                                                                                            vypracoval:Ing.arch.DVORJAK