Identifikačné údaje

A.1. Identifikačné údaje

Identifikačné údaje stavby

Názov stavby:………………………... MULTIFUNKČNÉ A DETSKÉ IHRISKO

Miesto stavby:……………………....... KUČÍN p.č.2,1/3

Okres:………………………………..... VRANOV NAD TOPĽOU

Obec:................................................. KUČIN

Charakter stavby:…………………......ŠPORT A VOLNY ČAS

Identifikačné údaje objednávateľa

Názov a sídlo investora:...................	KUČIN 77

Identifikačné číslo (IČO).................	00332500

Projektová dokumentácia

Stupeň dokumentácie:...............	projekt stavby

Spracovateľ PD:........................	DD-ARCH,s.r.o., Hencovská 1836/25, Hencovce 09302

Hlavný projektant:....................	Ing.arch. Drahomír Dvorjak

Koordinácia projektu:...............	Ing.arch. Drahomír Dvorjak

Projektant:................................	Ing.arch. Drahomír Dvorjak

Eli.............................................              Ing .Ján Sotak

Náklady stavby...........................          Ján Uriga

CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA

Opis územia

Miestom realizácie navrhovaného zámeru je rovinatý pozemok vo vlastníctve investora . Pozemok je prístupný z chodníka, resp. komunikácie . Je čiastočne oplotený. Realizácia stavebného zámeru sa nedotkne jestvujúceho dopravného napojenia.Prístup je riešený bezbariérovo.

Geodetické zameranie

Geodetické zameranie sa nerealizovalo.

URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ  A  STAVEBNO-TECHNICKÉ RIEŠENIE STAVBY

Účel stavby

Pripravovaná investičná akcia  rieši využitie územia pre športové aktivity jej obyvateĺov .Predmetom riešenia projektovej dokumentácie je výstavba viacúčelového ihriska o rozmeroch 24 x 16 m určeného na futbal, volejbal, tenis a basketbal,detského ihriska, wokroutovej zostavy drobnej architektúry(lavičky, , odpad. koše), , parkových a sadových úprav.

Popis urbanistického riešenia areálu

Časť pozemku obce chce investor využiť na výstavbu športového areálu ktorý doplni chýbajucu infraštruktúru v riešenej lokalite. Investičný zámer zatraktívny a dopĺni chýbajucu infraštruktúru obce.

PREVÁDZKA STAVBY

Zámer investora

Športový reál bude prístupný pre širokú verejnosť a obyvatelov obce.

Údaje o prevádzke

Funkčno-prevádzková organizácia

Športové  a volnočasové aktivity združené do upraveného areálu, prístupného pre verejnosť.

ZABEZPEČENIE BUDÚCEJ STAVBY

Zdroje žiarenia, tepla a zápachu

Zámer  nie je zdrojom žiarenia ani iných fyzikálnych polí. Objekt nie je zdrojom šírenia tepla ani zápachu.

Vplyvy na prírodné prostredie

Vplyvy na horninové prostredie a reliéf

Potenciálnym zdrojom znečistenia horninového prostredia môžu byť havarijné situácie (únik ropných  látok  zo  stavebných  mechanizmov  alebo  prevádzkových  automobilov,  nesprávna manipulácia s odpadom). Tieto negatívne vplyvy tak majú iba povahu možných rizík. Navrhovaná činnosť nebude mať negatívne vplyvy na horninové prostredie a reliéf.

Vplyvy na povrchové a podzemné vody

Navrhovaná výstavba neovplyvní hydrologické a hydrogeologické  pomery  dotknutého  územia  .

Vplyvy na pôdu

Kontaminácia  pôdy  sa  nepredpokladá,  počas  výstavby  aj  prevádzky  predstavuje  takéto

ovplyvnenie iba riziko, pri náhodných, havarijných situáciách (únik ropných látok a hydraulických olejov zo stavebných mechanizmov, automobilov, nesprávna manipulácia s odpadom).

Činnosť nebude mať negatívne vplyvy na kvalitu okolitej pôdy.. Vplyvy zámeru na pôdu hodnotím ako nevýznamné.

Vplyvy na biotu

Výstavbou  nedôjde  k  odstráneniu  žiadnej  vegetácie    Zámer nebude mať negatívne vplyvy na biotu.

Vplyvy na chránené územia

Plánovaná výstavba sa nedotkne chránených území ani ich ochranných pásiem (Zákon NR SR č.543/2002 Z.z.).  Činnosťou  nedôjde  k  narušeniu  záujmov  ochrany  prírody  a  krajiny.  Výstavba ani užívanie objektu nepredstavuje činnosť v území zakázanú.

Vplyv na okolie počas užívania stavby

Navrhovaná stavba nie je zdrojom trvalého ani dočastného znečistenia.

Voda a kanalizácia

Navrhovaný objekt nie je napojený na verejný vodovod, a kanalizáciu

Elektrická energia

Elektroinštalácia  sa realizuje iba v rozsahu umiestnenia svietidiel na stĺpoch oplotenia miltifunkčného ihriska. (Eli je spracovaná v samostatnej časti PD)

Bleskozvod

Nerealizuje sa

Starostlivosť o bezpečnosť práce a technických zariadení

Navrhovaná funkcia stavby nevyžaduje zvláštne opatrenia.

Stanovenie ochranných pásiem

Jednotlivé funkcie stavby a jej technické zariadenie nevyžadujú žiadne ochranné pásmo. Pre súbehy a kríženie inžinierských sieti platí STN 73 6005.

Koordinácia výstavby

V prebehu realizácie predmetnej stavby nie je súbežne vo vazbe na priestor staveniska realizovaná iná stavba.

PODMIEŇUJÚCE INVESTÍCIE

Investičný zámer  nevyžaduje podmieňujúce investície .

ORGANIZÁCIA VÝSTAVBY

Dočasný a trvalý záber plôch počas výstavby

Počas  obdobia výstavby  sa  predpokladá  dočasný  záber  pôdy  pre manipulačné  plochy  pri  skládke výkopových  zemín a ornice a nevyhnutnej plochy pre uskutočnenie  stavebných prác

Zariadenie staveniska

Zariadenia  staveniska  bude  umiestnené  v areáli  riešeného územia s riadeným vjazdom a výjazdom vozidiel stavby. Predpokladané vybavenie:

·  Sociálne a prevádzkové zariadenie pre pracovníkov stavby

·  Prenosné sklady materiálu

·  Určené voľné skladovacie plochy

·  Vymedzené parkovacie plochy

Neuvažuje  sa  s výrobnými  zariadeniami.  Dodávatelia  pokryjú  svoju  spotrebu  stavebného materiálu,  konštrukcií  zmesí  z   výroby  a z  výrobných  zariadení  mimo staveniska.

Objekty a zariadenia staveniska

Investor  neuvažuje  so  spoločnými  objektmi  a zariadeniami.  Generálny  dodávateľ a  zhotoviteľ  si  vybuduje  svoje  potrebné  zariadenie  staveniska  na  určenej  ploche  a pri  ukončení  svojej činnosti na stavbe toto zariadenie staveniska zlikviduje.

Zabezpečenie ochrany objektov

Areál  staveniska  nie je oplotený,  . Vjazd na stavenisko do areálu bude z miestnej komunikácie

Zabezpečenie prívodu vody a energií.

Územie   nebude  zabezpečené  pitnou  vodou,  kanalizáciou a odvodnením

. Dopravné trasy pre presun dodávok a materiálov

Doprava a zásobovanie bude po existujúcich  komunikáciách.

CHARAKTERISTIKA STAVBY

SO 01 – MULTIFUNKČNÉ IHRISKO (Hlavný objekt)

Je navrhované o rozmerock 24/16 m z umelou trávou a oplotením (4m a 6 stlpy+ sieť a mantinely) vstup je riesený bánou 100/200cm, vybavenie ihriska:streetbalove stojany, futbalové bránky 4x2m, volejbalová siet a tenisová sieť..

SO 02 – DETSKÉ IHRISKO

Jednotlivé prvky detských zostáv musia byť certifikované a určené na využívanie vo verejných priestoroch, osadia sa do pripravených výkopov, zafixujú a následne zaleju betónom. Kotviaci plán patiek bude zrealizovaný podľa dodávateľa prvkov detského ihriska. Nevyhnuté je dodržať ochrannú zónu predpísanu podľa typu prvku ako aj dopadovú plochu pri predpokladanej výške pádu nad 1m, ktorá je navrhovaná z vymývaného štrku fr. 8/16mm/300mm hrúbka

SO 03 – WORKOUT

Navrhovaná zostava umožńujúca 11 aktivít, Workoutové zariadenie je oceĺové kotevné do betónových patiek . Je navrhované pre vekovú kategóriu deti od 2.stupňa základnej školy, Ochranná ,resp. dopadová plocha zariadenia je navrhovaná 30cm vrstvou dunajského štrku.

Workout je fitness vybavenie pre outdoorové aktivity ktorý otvára nový smer tréningu pre ľudí všetkých vekových kategórií. Navrhované technické zariadenie umožňuje kombinovať aktívny silový tréning a pozitívny vplyv pobytu na čerstvom vzduchu. Navrhovaná zostava umožňuje pravidelné cvičenie pre rôzne vekove kategórie – zlepšujú kondíciu, funkcie kardiovaskulárneho systému a napomáhajú úprave hmotnosti. Pri cvičení sa nepoužívajú závažia, cvičí sa s odporom váhy vlastného tela.Tiež je tak možné spojenie fitness a kardio aktivít ako behu alebo chôdze. Robustná bezúdržbová konštrukcia stroja je vyrobená z ocele, ktorá zaručuje dlhú životnosť a odolnosť prvkov. Stroj je certifikovaný podľa EN 957.

SO 04 –	DROBNÁ ARCHITEKTÚRA

Drobná architektúra

V areály sú navrhované lavičky a odpadkové koše, materiálovo sú navrhované kombináciou ocele a dreva, kotevné do betónovych patiek.

SO 05 –	PARKOVE ÚPRAVY A ZELEŇ

Pozostávaju z výsadby stromov  izolačnej steny z tují v rámci riešeného areálu a zatrávnenie plóch (výsevom trávnatej zmesy)ktoré boli upravované odkopom póvodnej vrstvy .

KONŠTRUKČNÉ RIEŠENIE STAVBY

SO 01 – MULTIFUNKČNÉ IHRISKO (Hlavný objekt)

Zemné práce:

Výkopové práce budú pozostávať z odstránenia humusu a samotného odkopu zeminy na požadovanú úroveň stavebnej pláne – t.j. cca 400 mm.

Potom je treba realizovať výkopy pre drenáž v osovej vzdialenosti 4,0 m. Samotný výkop rýh pre drenážny systém bude realizovaný postupne od zaustenia do vsakovacej šachty -  proti sklonu potrubia. Je nutné sledovať dno výkopu, aby nedošlo k jeho prekopaniu. Pri výkopoch je nutné dbať aby dno ostalo pevné a dodržať požadovaný min sklon. 	Drenážne rúry budú uložené do drenážnej ryhy, ktorá bude chránená proti naplaveniu drobných častíc geotextíliou 200 g/m2. Následne bude zasypaná drveným kamenivom min. frakcie 16 - 32 mm tr.

Ďalšie výkopy budú realizované pre potreby zhotovenia pätiek pre kotvenie stĺpikov pre oplotenie, pätiek pre osadenie stĺpikov na uchytenie siete pre tenis a volejbal, pätiek pre kotvenia basketbalovej konzoly.

Vykopaná zemina bude uskladnená v rámci areálu a použitá na spätné zásypy. Prebytočná zemina ako aj stavebný odpad bude vyvezený dodávateľom na ním určené skládky (predloží doklad o uskladnení).

Uvažovaná plocha stavebnej pláne budúceho ihriska bude zarovnaná do sklonu 0,5% a následne treba plochy prehutniť.

Základy:

Základové pätky pre vybavenie ihriska budú realizované z  prostého betónu,  založené na úrovni únosnej vrstvy. Spodná hrana bude minimálne v nezamrznej hĺbke od upraveného terénu. Horná hrana pätiek je navrhovaná min. 50 mm nad pôvodným terénom.

Základové pätky budú realizované pre kotvenie stĺpikov pre tenisovú a volejbalovú sieť a kotvenie basketbalovej konzoly.

Treba uvažovať so stavebnou úpravou pätiek ako aj s hornou hranou pätky pre kotvenie vybavenia ihriska podľa typu dodaného zariadenia. Stavebná úprava je uvažovaná z osadenia PVC rúry ø 150 a 300 mm potrebnej dĺžky do ktorého budú následne osadené dodané prvky vybavenia ihriska.

Po zrealizovaní základových konštrukcií budú pokračovať práce na viacúčelovom ihrisku osadením betónového obrubníka 1000 x 200 x 50

Následne budú realizované nosné vrstvy podložia z drveného kameniva požadovanej hrúbky a frakcie kameniva. Jednotlivé vrstvy je nutné zhutňovať na požadovanú únosnosť podľa požiadavky výrobcu a dodávateľa umelých povrchov.

Podkladové vrstvy viacúčelového ihriska

- rastlý terén – zrovnaný a zhutnený do spádu 0,5%

- drvený kameň frakcie 32 – 63 mm        hr. 200 – 250 mm

- drvený kameň frakcie   8 – 16 mm        hr. 100 – 150 mm

- drvený kameň frakcie   0 –   4 mm        hr.   20 – 50 mm

Povrchová úprava viacúčelového ihriska bude  realizovaná umelou trávou, vyrobená v EU, Fast Track 15´´, 100%-ny fibrilovaný vlas, výška 15mm + 2mm pogumovaná tkanina, počet vpichov 44094 / 1 m2, vlákno Dtex 6600

Konštrukčný systém	.

Konštrukčný systém mantinelu sa skladá z malého oceľového pozinkovaného stĺpika profilu  80 x 80mm dl. = 1000 mm a veľkého oceľového pozinkovaného stĺpika profilu 80 x 80  dl. = 4000 a 6000 mm, ktoré sú kotvené do betónového základu šroubovatelným spojom. Jednotlivé stĺpiky sú konštrukčne prepojené mantinelom. Mantinelový systém výška 1000 mm, hrúbka 50 mm, vyrobený z oceľových pozinkovaných profilov 40x40mm, s mantinelom a vrchným madlom z tvrdeného PE s UV stabilizátorom, uchytenie za pomoci nitov

Konštrukčný systém mantinelu musí používať spojovací materiál s protikoróznou úpravou.

Nad pevnú časť mantinelu medzi veľké stĺpiky je uchytávaná do háčikov ochranná sieť PPHF oka 44x44/3mm, farba zelena napnutá na lanká. Kotviaci systém ochrannej siete umožňuje ľahkú a rýchlu výmenu dielcu siete v prípade poškodenia.

vybavenie viacúčelového ihriska:

stĺpiky pre sieť na tenis

stĺpiky pre sieť na volejbal

streetbalové  stojany

futbalové  bránky 4,0 x 2,0 m

Viacúčelové volejbalové oceľové stĺpy s plnou reguláciou výšky siete a kľukou na napínanie siete, vrátane siete na volejbal (farba čierna, hrúbka vlákna 2mm) s anténkami

Tenisové  stĺpy oceľové, pozinkované, profil 80x80mm s vnútorným napínaním, vrátane tenisovej siete (farba čierna, hrúbka vlákna 2mm), podporných tyčiek na štvorhru a stredovej pásky so závažím

Basketbalové konštrukcie jednostĺpové, pozinkované, profil 80x80mm, s ramenom 1200 mm, s epoxidovou doskou 900 x 1200 mm, basketbalovou pozinkovanou obručou a sieťou 12-úchytov.

farebné čiary jednotlivých ihrísk:

volejbal 		                modré

tenis 			biele

futbal 			žlté

farba v poli:

tenisové ihrisko                      	terracotta

ostatná časť 		olivovo zelená,

SO 02 – DETSKÉ IHRISKO

Zemné práce:

Výkopové práce budú pozostávať z odstránenia humusu a samotného odkopu zeminy na požadovanú úroveň stavebnej pláne.

Prvky detského ihriska kde predpokladaná výška pádu je viac ako 1m (prvok A a B) sa zrealizuje výkop podľa rozmerov ochrannej zóny prvku do hĺbky 30cm pod úroveň upraveného terénu

Ďalšie výkopy budú realizované pre potreby zhotovenia pätiek pre kotvenie prvkov detských zostáv

Vykopaná zemina bude uskladnená v rámci areálu a použitá na spätné zásypy. Prebytočná zemina ako aj stavebný odpad bude vyvezený dodávateľom na ním určené skládky (predloží doklad o uskladnení).

Základy:

Základové pätky pre vybavenie ihriska budú realizované z  prostého betónu,  založené na úrovni únosnej vrstvy. Horná hrana pätiek je navrhovaná min. 100 mm pod terénom. Výkop kde bude osadený prvok z výškou pádu nad 1m sa upravý geotextíliou a zasype vrstvou vymyvaného kameniva fr. 8/16mm /30cm hrúbka vrstvy.

Konštrukčný systém	.

Jednotlivé prvky detských zostáv musia byť certifikované a určené na využívanie vo verejných priestoroch, osadia sa do pripravených výkopov, zafixujú a následne zaleju betónom. Kotviaci plán patiek bude zrealizovaný podľa dodávateľa prvkov detského ihriska.

SO 03 – WORKOUT

Zemné práce:

Výkopové práce budú pozostávať z odstránenia humusu a samotného odkopu zeminy na požadovanú úroveň stavebnej

pláne – t.j. cca 300 mm.

Ďalšie výkopy budú realizované pre potreby zhotovenia pätiek pre kotvenie fitness stroja.

Vykopaná zemina bude uskladnená v rámci areálu a použitá na spätné zásypy. Prebytočná zemina ako aj stavebný odpad bude vyvezený dodávateľom na ním určené skládky (predloží doklad o uskladnení).

Uvažovaná plocha stavebnej pláne budúceho ihriska bude zarovnaná do sklonu 0,5% a následne treba plochy prehutniť.

Základy:

Základové pätky pre budú realizované z  prostého betónu,  založené na úrovni únosnej vrstvy. Spodná hrana bude minimálne v nezamrznej hĺbke od upraveného terénu. Horná hrana pätiek je navrhovaná min. 300 mm pod nášlapnou vrstvou.

Základové pätky budú realizované pre kotvenie zariadenia chemickými kotvami. Pod základové patky sa zrealizuje štrkové lóžko hr. 10cm.

Po zrealizovaní základových konštrukcií sa zrealizuje odkopávka plochy o rozmeroch 686x749cm do hĺby 30cm ,na ktoru sa po osadení fitness zariadenia položi geotextília a dunajský štrk fr.8/16mm/hr.300mm ,ktorý bude slúžiť ako dopadová plocha.

Podkladové vrstvy ochrannej zóny multifunkčného fitness  zariadenia

- rastlý terén – zrovnaný a zhutnený do spádu 0,5%

- dunajský štrk frakcie 8 – 16 mm        hr. 300 mm

Konštrukčný systém

Konštrukčný systém sa skladá z oceľových profilov, upravených povrchovou úpravou vhodnou do exteriéru a zdravotne nezávadnou. Stroj je certifikovaný podľa EN 957

vybavenie multifunkčného fitness zariadenia:

fitness zariadenie je  o rozmeroch  406x388,6cm/296,5cm –výška, je vhodné pre cvičenie deti od 2.stupňa zákl. školy. Na navrhovanom multifunkčnom fitness zariadeni je možné precvičovať 11 cvikov na rózne časti tela.

SO 04 –	DROBNÁ ARCHITEKTÚRA

Sú vyrobené v kombinácii drevo oceľ ,kotvené do navrhovaných betónovych patiek v ktorých sa zrealizujú kastlíky a následne sa po osadení prvkov (lavička,) zalejú betónovou zalievkou, koše sú kotevné do betónovych patiek svorníkovou kotvou.Oceĺové časti sú upravené zinkovaním, drevené časti náterom na drevo vhodným do exteriéru.

SO 05 –	PARKOVE ÚPRAVY A ZELEŇ

Výkop pre výsadbu stromov a krov sa zrealizuje ručne. K stromom je navrhovaná opora z dreva. Izolačná zeleň (thuja smaragd) je sadená v spone 60-65cm od seba. Stromy sú navrhované z výškou štepu 2-2,2m.Trávnata plocha je navrhovaná siata. Je potrebné odkopať zeminu pod navrhovanou trávnatou plochu do hĺbky 30 cm a nahradiť ju ornicou do ktorej sa zaseje trávnikové osivo, prehrabe a zavalcuje do podkladu.

Protipožiarne zabezpečenie stavby

Požiarna bezpečnosť stavby nie je riešená, nakoľko realizovaný zámer  nepredstavuje požiarne riziko.

Údaje o technickom alebo výrobnom zariadení a o technológií hlavnej výroby, včítane zariadenia umiestneného vo voľnom priestranstve

Objekt nie je výrobného charakteru.

Starostlivosť o životné prostredie, riešenie odpadu

Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia

Počas výstavby  budú zvýšené emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia z dopravných a stavebných mechanizmov, ktoré budú realizovať stavebné práce a výkopy pre jednotlivé objekty, ako aj prachové emisie z dočasných výkopov a terénnych úprav. Úroveň týchto emisií bude nízka a tieto emisie neovplyvnia nepriaznivo obyvateľstvo ani prírodné prostredie.

Hlukové emisie

Počas výstavby  budú mierne zvýšené aj hlukové emisie v lokalite stavby, v jej bezprostrednom okolí, ktoré budú súvisieť s dopravnými a stavebnými mechanizmami. Tento hluk nebude veľký  a neovplyvní výraznejšie okolité prostredie a obyvateľstvo. Stavba nebude po ukončení a uvedení do prevádzky zdrojom výraznejších nadlimitných emisií hluku.

Odpadové látky

Nakladanie s odpadmi bude riešené v súlade s platnou legislatívou, kde princípmi bude:

•  prevencia vzniku odpadov,

•  zhodnocovanie odpadov,

•  správne zneškodňovanie odpadov.

Počas výstavby  budú vznikať odpadové látky, ktoré budú likvidované v súlade s platnou legislatívou. Výkopová zemina bude v maximálnej miere využitá pri terénnych úpravách. V prípade, že sa na základe spresnenia bilancie množstva výkopov a násypov v priebehu realizácie stavby preukáže potreba likvidácie nevyužitej zeminy mimo areál stavby, bude odvezená na miesto, ktoré zabezpečí dodávateľ (investor) stavby. Rovnako budú na určenú skládku stavebného odpadu (resp. miesto recyklácie) odvezené odpady zo stavby. Dodávateľ stavby dokladovaním preukáže spôsob likvidácie stavebného odpadu v rámci kolaudačného konania v súlade s príslušnými legislatívnymi požiadavkami.

Všetky odpady, vznikajúce počas realizácie stavby,   budú likvidované v zmysle platnej legislatívy (Zákon o odpadoch č.223/ 2001 Z.z., Vyhláška MŽP SR č. 283/ 2001 Z.z. o vykonávaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch a Vyhláška č. 284/ 2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov).

| Číslo skupiny, podskupiny a druh odpadu | Názov skupiny, podskupiny a druh odpadu | Kategória odpadu |
| --- | --- | --- |
| 15 01 01 | Obaly z papiera a lepenky | O |
| 15 01 02 | Obaly z plastov | O |
| 15 01 03 | Obaly z dreva | O |
| 15 01 06 | Zmiešané obaly | O |
| 15 01 10 | Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami | N |
| 17 03 02 | Bitúmenové zmesi iné ako v 17 03 01 | O |
| 17 05 06 | Výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 | O |
| 17 09 04 | Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02,a 17 09 03 | O |
| 20 03 01 | Zmesový komunálny odpad | O |

Spôsob nakladania s odpadmi (kódy nakladania odpadov sú uvedené v zmysle prílohy č.2 a 3 zákona o odpadoch):

- 15 01 01 – O – obaly z papiera a lepenky – zhodnotenie – recyklácia metódou R3 – druhotná surovina

- 15 01 02 – O – obaly z plastu – zhodnotenie – recyklácia metódou R3 – druhotná surovina

- 15 01 03 – O – obaly z dreva – zhodnotenie – recyklácia metódou R3 – druhotná surovina

- 15 01 06  – O – zmiešané obaly - zneškodnenie metódou D1 - skládka nie nebezpečného odpadu

- 15 01 10 – N – obaly znečistené nebezpečnými látkami - zneškodnenie oprávnenou organizáciou  metódou D1 - skládka nebezpečného odpadu

- 17 01 01 – O – betón - rozdrvenie – recyklácia anorganických materiálov metódou R5 - spätné použitie pri stavbe ciest

- 17 03 02 – O – Bitúmenové zmesi iné ako v 17 03 01- zneškodnenie metódou D1 - skládka nie nebezpečného odpadu

- 17 04 11 - O - káble iné ako uvedené v 17 04 10 - zhodnotenie - recyklácia kovov metódou R4 – druhotná surovina

- 17 05 06 - O – výkopová zemina – zneškodnenie oprávnenou organizáciou – metódou D1 - skládka inertného alebo nie nebezpečného odpadu,

- 17 09 04 - O – Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02,a 17 09 03 – zneškodnenie oprávnenou organizáciou – metódou D1 - skládka inertného alebo nie nebezpečného odpadu,

- 20 03 01 – O – zmesný komunálny odpad– zneškodnenie oprávnenou organizáciou – metódou D10 – skládka(spalovanie) komunálneho odpadu

Zneškodnenie stavebného odpadu zabezpečí realizátor stavby. Komunálny odpad produkovaný pracovníkmi stavby bude zneškodnený zmluvným partnerom. Zneškodňovanie všetkých vzniknutých odpadov bude zabezpečované zmluvným spôsobom. Prebytočná výkopová zemina zo zakladania objektov, spevnených plóch bude použitá pre násypy, terénne úpravy ap. Zvyšná časť bude uložená na riadenú skládku odpadov.

Zvyšky stavebného železa  alebo znehodnotené železné konštrukcie budú počas výstavby

odvážané do najbližšej výkupne zberných surovín.

Nebezpečný odpad bude prepravovaný v zmysle dohody ADR upravujúcej podmienky prepravy nebezpečných vecí.

Vzniknuté odpady budú zhromažďované do pristavených kontajnerov. Počas prepravy budú kontajnery prekryté plachtou proti zvíreniu prachu tak, aby nedochádzalo počas prepravy k jeho vypadávaniu alebo rozprášeniu.

Po ukončení výstavby, v rozsahu navrhovanej objektovej skladby, vybraný dodávateľ, v spolupráci s investorom stavby, predloží ku kolaudačnému konaniu, evidenciu odpadov zo stavby a doklady o ich zneškodnení, zmluvu na odvoz a zneškodňovanie komunálneho odpadu podľa platných právnych predpisov. Počas nakladania s odpadmi bude dodávateľ stavby rešpektovať a dôsledne plniť podmienky vyplývajúce z platnej legislatívy.

Odpady vznikajúce počas prevádzky

V zmysle zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „zákon o odpadoch“), v zmysle vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 283/2001 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov je možné odpady vznikajúce prevádzkou (užívaním) priestorov resp. kapacít zrealizovanej stavby  zaradiť nasledovne:

| Katalógové číslo odpadu: | Názov skupiny, podskupiny a druh odpadu: | Kategória odpadu: |
| --- | --- | --- |
| 20 03 01 | Komunálny odpad | 0 |

Spôsob nakladania s odpadmi (kódy nakladania odpadov sú uvedené v zmysle prílohy č.2 a 3 zákona o odpadoch):

- 20 03 01 – O – zmesný komunálny odpad– zneškodnenie oprávnenou organizáciou metódou D10 – spaľovňa komunálneho odpadu

Podrobnejšie bude problematika nakladania s odpadmi riešená v aktualizácii Programu odpadového hospodárstva pôvodcu odpadov. Zoznam odpadov a množstvá sú odhadované na základe predpokladaného rozsahu činnosti a budú upresňované podľa skutočného stavu.

Odpady budú vyvážané na skládky určené pre jednotlivé typy odpadov.

Na životné prostredie je braný čo najväčší ohľad.

Počas výstavby a budúcej prevádzky objektu  sa musí rešpektovať okolitá zástavba a jej obyvatelia.

Všetky odpady budú zhromažďované vo vymedzenom priestore vo vhodných, príp.

predpísaných nádobách. Osobitne budú zhromažďované nebezpečné odpady. Odpady budú

zneškodňované oprávnenou organizáciou, v súlade  s požiadavkami právnych predpisov v

odpadovom hospodárstve.

Odpady po vzniku sa budú separovať podľa druhov vo vhodných nádobách a to plastových alebo kovových pred ich ďalším nakladaním s nim. Následne budú odpady odovzdané oprávnenej org. na zhodnotenie. Nevyužiteľné odpady sa zneškodnia na skládke na nie nebezpečné odpady, resp. na skládke nebezpečných odpadov, čo zabezpečí dodávateľ stavby.

Nakladanie s komunálnym odpadom sa riadi VZN obce Kučín.

Starostlivosť o bezpečnosť práce a technických zariadení

Pri stavebných a montážnych prácach je potrebné dodržiavať technologické predpisy, príslušné bezpečnostné, hygienické, protipožiarne predpisy, nariadenia a normy všeobecne platné, vyhlášku SÚBP č. 374/1990 Z.z. – O bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, zákon NR SR č. 330/1996 – O bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení zákona č. 95/2000 Z.z. a zákona č. 158/2001 Z.z. Postup prác je potrebné koordinovať s investorom. Počas výstavby je potrebné dodržať zákon č. 510/2001 Z.z. – O minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.

Zariadenie civilnej obrany a jeho mierové využitie

Požiadavky CO neboli pre tento projekt požadované.

Riešenie protikoróznej ochrany podzemných a nadzemných konštrukcií

Všetky konštrukcie, ktoré podliehajú korózií, majú predpísanú ochranu príslušnými nátermi.

RIEŠENIE DOPRAVY A SPEVNENÝCH PLOCH

Stavba je v dosahu existujúcej miestnej komunikácie.

### ÚPRAVA PLÔCH, VEREJNÁ A IZOLAČNÁ ZELEŇ

Konečná úprava terénu sa bude riešiť v kontexte s celou investičnou činnosťou  a to zarovnaním terénu a výsevom trávnateho osiva v mieste úprav terénu, rieši ju stavebný objekt SO 05

NÁKLAD  STAVBY

Je spracovaný v samostatnej časti

ZÁVER

Spracovaná  projektová  dokumentácia  projektu bola  vypracovaná  podľa  určených  a vymenovaných  vstupných údajov, požiadaviek investora a platnej legislatívy.

12/2015                                                                                                                                                            vypracoval:Ing.arch.DVORJAK